様式４－１０（Ｎｏ．　　）

| 工 事 名 測 点 No. 呼び径・管種 |
| --- |
| 管 No.および形状 |  |  |  |  |  |  |  |
| 略 図 |  |  |  |  |  |  |  |
| 継 手 Ｎｏ． |  |  |  |  |  |  |
| 清 掃 |  |  |  |  |  |  |
| (1)GX形防食ゴムの取り付け |  |  |  |  |  |  |
| (2）滑剤の塗布 （呼び径75、100のみ） |  |  |  |  |  |  |
| (3）固定リングの 取り付け | 拡径前 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拡径後 |  |  |  |  |  |  |
| (4）ストッパーの折り曲げ |  |  |  |  |  |  |
| (5）GX形防食ゴム固定後の 確認 |  |  |  |  |  |  |
| 判 定 |  |  |  |  |  |  |
| 判定基準 （1）GX形防食ゴム取り付け後、端面の浮きや外周部に巻き込みやメクレがないこと。なお、端面の浮きについては、指で押して確認する。 （2）呼び径75、100のGX形防食ゴムについては、突起内周に滑剤の塗布がされていること。 （3）拡径の前後で固定リングが突起の間に収まっていること。また、固定リングとGX形防食ゴムとの間に隙間がないこと。 （4）ストッパーの端と固定リングが接触していること。 （5）GX形防食ゴム内周の上下左右(①～④)全てを手で引っ張り、GX形防食ゴムが容易にズレないこと。 |

95

# Text boxes

ダクタイル鉄管用切管端面防食材料（ＧＸ形）　チェックシート

| 年 月 日 |
| --- |
| 現場代理人 | 主任（監理）技術者 | 配水管 技能者 |

継手施工者（　　　　　　　　　　　）

(4)ストッパーの折り曲げ

(1)防食ゴムの取り付け

（良い例）　　　　　（悪い例）

（良い例）　　　　　　　（悪い例）

(5)固定後の確認

(2)滑剤の塗布

（呼び径75、100のみ）

(3)固定リングの取り付け

（良い例）　　　　　　　（悪い例）

固定リングの乗り上げや隙間の発生